## Slide 1
Nutzung von CO2 aus Luft als Rohstoff für synthetische Kraftstoffe und Chemikalien
Studie im Auftrag des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg

## Slide 2: Agenda
Direct Air Capture (DAC)
  Kurzvorstellung
  Status und Marktreife
  Energieeffizienz
  Platzbedarf
CO2-Quellen und Bedarf
Power-to-Liquid (PtL)
  Relevante PtL-Zweige
  Wärmeintegrierbarkeit von DAC
  Kostenstruktur von PtL-Kraftstoff
Markthochlauf
Kernaussagen

## Slide 3: Direct Air Capture: Kurzvorstellung
Zyklischer Prozess mit Beladung und Regeneration
Hauptenergieverbrauch: Wärme zur Regeneration
Zwei Hauptverfahren
  LT-DAC: Feststoffadsorption, Regeneration bei 100°C
  HT-DAC: Flüssigkeitsabsorption, Regeneration bei 900°C

## Slide 4: DAC: Status und Marktreife
Drei Hauptakteure auf dem DAC-Markt
Carbon Engineering, Squamish, Kanada:
  HT-DAC-Lösung
  Eine Pilotanlage in Betrieb, Großanlage in Planung
Climeworks, Zürich, Schweiz
  LT-DAC-Lösung
  Mehrere Piloten und Projekte in Betrieb, Containerbasierte Module verfügbar, Großprojekte geplant & in Umsetzung
Global Thermostat, New York, USA
  LT-DAC-Lösung
  Mehrere Pilotanlagen in Betrieb, Kleinanlagen verfügbar, Großprojekte geplant

## Slide 5: Aktuelle Schlüsselprojekte
Carbon Engineering
  1Pointfive: 1 MtCO2/a zur Erdölförderung mittels EOR
  Standort Texas und Finanzierung mittels kalifornischen Zertifikatehandel
Climeworks:
  Projekt mit Carbfix in Island (CCS) mit 4.000 tCO2/a
  Norsk e-Fuel in Norwegen mit PtL-Kapazität von 8.000 tPtL/a (2023) bis 80.000 tPtL/a (2026)
Global Thermostat
  Haru-Oni in Chile zusammen mit Porsche und Siemens
  2000 tCO2/a (2022)- 10 MtCO2/a (2026)

## Slide 6: Relevante DAC- Konzepte und Kenndaten
Hersteller |  | Carbon Engineering | Climeworks | Global Thermostat
Technologie |  | HT-DAC | TVSA | TVSA
Energie-bedarf (kWh/tCO2) | elektrisch | 366 (1500*) | 200-300 | 200
 | thermisch | 1458 (2448**) | 1500-2000 | 1170
Perspektivische Kosten (USD/tCO2) |  | 64-232 (aktuell <250) | <100 (aktuell 600-800) | 50 (aktuell <200)

## Slide 7: Energieeffizienz verfügbarer Verfahren
Chart: Volumenanteil CO2
CE | 1824 | 1824
GT | 1320 | 1670
Climeworks | 1700 | 2300
ESA | 252 | 568
Nanofaktories | 333 | 333
Zement | 312 | 1900
BG_CW | 834 | 1084
BG_DWW | 215 | 291
BG_PSA | 240 | 278
BG_M | 475 | 3031
Kohle | 237 | 339
DAC- Verfahren:
• Carbon Engineering
• Climeworks
• Global Thermostat
„Unkonventionelle“ DAC- Verfahren:
• ESA (Verdox)
• Nanofabriken
Theoretisch Minimale thermodynamische Trennarbeit
Punktquellen
• Biogas
• Fossil
• Zement

## Slide 8: Platzbedarf von DAC gegenüber Biomasse
 | Mais | Regenwald | temperierter Wald | DAC |  | BECCS
Landbedarf km2/MtCO2 | 329 | 270 | 390 |  | 7-8,4 | 424-450
Fläche für 1 GtCO2/a in km2 | 328.785 | 270.000 | 390.000 |  | 7.000-8.400 | 424.000-450.000
Fläche entspricht ca. | Finnland | Großbritannien | Deutschland |  | Großraum London | Kalifornien/ Schweden
Vergleich zwischen Möglichkeiten CO2 aus der Luft zu filtern
Reines DAC-System ca. 40 bis 65-fach platzsparender als biogene Möglichkeiten

## Slide 9: Verfügbarkeit und Bedarf von CO2 in Deutschland
Arten und Mengenbestimmung von Punktquellen in Deutschland
Relevante Punktquellen für PtL:
  Biogas
  Biomasse
  Müll
  Zement
Atmosphärische Emissionen auch perspektivisch nicht ganz vermeidbar
Kostenvorteil CO2- Punktquellen: 15-30€/tCO2
Quelle: P. Heinzmann, KIT-IIP, 2019
  liefern 2050 noch ca. 15-70 Mt CO2 für die PtL- Nutzung (ca. 2.1 Gt in der Atmosphäre über Deutschland)
  Bedarfsschätzungen 8-260 Mt/a
  VCI: 41 Mt/a für chem. Industrie
  Zementwerke heute: 22 Mt/a

## Slide 10: Auswahl von PtL- Zweigen
Fischer- Tropsch- Route:
  Drop- In- Produkt für die erdölverarbeitende Industrie
  Vielfältiges Produktspektrum
  Verwendungsmöglichkeiten als Kraftstoff und Kohlenstoffquelle für zahlreiche Produktionsprozesse
Methanol- Route:
  Produkt direkt in der chemischen Industrie verwendbar
  Auch als Energieträger verwendbar
  Ausgereiftes Industrieverfahren (TRL9)
Exotherme Synthesen, welche einen Teil der DAC-Regenerationswärme aufbringen könnten.

## Slide 11: Prozesssimulationen zur DAC-Wärmeabdeckung
Methanol
Wasser (-stoff)
Wasserstoff
Fischer- Tropsch
CO2 (LT-DAC)
CO2 (LT-DAC)
Methanol
Fischer- Tropsch
rWGS
SOEC
Rohstoffe
Synthesegas-
erzeugung
Synthese

## Slide 12: Identifizierte Synergien
Sowohl Fischer-Tropsch, als auch Methanolsynthese sind exotherme Prozesse
Energie kann im mittleren Temperaturbereich ausgekoppelt werden (200 bis 400°C)
Damit ist eine Nutzung nur für LT- DAC Verfahren, sowie Gaswäschen möglich
Keine Synergie bei exothermen Punktquellen wie Zement
Hier: Mindestens die Hälfte der Wärme ist abdeckbar

## Slide 13: Prozesssimulationen zur DAC-Wärmeabdeckung
Chart: Anteil/ Wirkungsgrad (-)
| rWGS+MeOH | rWGS+FTS | SOEC+MeOH | SOEC+FTS
Therm Eff | 0.52914 | 0.47484 | 0.66414 | 0.64904
eta DAC | 1 | 1 | 0.49186 | 0.78911
abgedeckter Anteil des DAC-Wärmebedarfs durch die Abwärme der Synthese
Energetische Effizienz des Prozesses (Output an chemischer Energie bezogen auf eingebrachte Leistung)

## Slide 14: Kostenstruktur von PtL-Kraftstoffen
 | Einheit | netzintegriert / Punktquelle | Offgrid / DAC
CO2-Preis | €/t | 38 | 100
Strom-Preis | €/MWh | 105 | 20
PtL-Preis | €/L | 2,74 | 1,53
Chart: 
| CO2A | StromA | Sonst
Alles | 3.1103 | 67.5482 | 29.3415
Chart: 
| CO2A | StromA | Sonst
Alles | 22 | 17 | 66
CO2
Sonstiges
Strom

## Slide 15: Markthochlauf DAC
CO2 ist heute teurer als das aus Punktquellen
Markthochlauf sollte so bald wie möglich starten
  Firmen brauchen Zeit und Ressourcen zum Kapazitätsaufbau
  Langsamer und stetiger Hochlauf ist Zielführend
Eine plötzliche große Nachfrage nach DAC in einigen Jahren, wird die DAC-Firmen überlasten
In der Übergangszeit ist es sinnvoll unvermeidbare Punktquellen zu nutzen, um PtL voranzutreiben

## Slide 16: Markthochlauf: wirtschaftliche Perspektive
Chart: Jahr
| 2020 | 2030 | 2040 | 2050
DAC-Koa | 800 | 146.6654 | 90.1879 | 82
DAC-Kua | 164 | 58.4064 | 43.445 | 41
DAC- Menge | 0.005265 | 6.6 | 51 | 76.1
DAC- Menge
obere Schätzung der DAC- Kosten
obere Schätzung der DAC- Kosten

## Slide 17: Markthochlauf: wirtschaftliche Perspektive
Chart: Jahr
| 2020 | 2030 | 2040 | 2050
DAC-Koa | 0.004212 | 0.96799 | 4.5996 | 6.2402
DAC-Kua | 0.00086346 | 0.38548 | 2.2157 | 3.1201
DAC- Menge | 0.005265 | 6.6 | 51 | 76.1
DAC- Menge
obere Schätzung der DAC- Kosten
untere Schätzung der DAC- Kosten

## Slide 18: Kernaussagen
DAC ist schon heute an der Schwelle zur Marktreife mit drei Hauptakteuren: Carbon Engineering, Climeworks und Global Thermostat
Der Energieverbrauch von DAC ist mit 1400-2500 kWh/tCO2 in der gleichen Größenordnung wie Punktquellen-CO2
Die Kosten sind heute noch hoch, werden bis 2050 voraussichtlich auf 50 USD/tCo2 fallen
Die Kosten für synthetischen Kraftstoff sind maßgeblich vom Energiepreis abhängig; die CO2- Quelle sollte keine Priorität bei der Standortwahl haben
Ein konstanter Markhochlauf von DAC sorgt für ein gesundes Wachstum der DAC-Firmen und dafür, dass der hohe Bedarf in Zukunft gedeckt werden kann